GX 130

MANUAL DE OPERACIÓN

DE LA PRENSA MODELO GX 130

Global Extent S.R.L.

http://www.gx.com.ar

E-mail: info@gx.com.ar

CONTENIDO:

- Breve Introducción 										02

- Parámetros Técnicos Principales	         							…………….02

- Estructura Principal y Principio de Trabajo							03

- Instalación											03

- Operación y Mantenimiento 									03

  - Preparación antes de iniciar operación								03

  - Operación Normal										04

  - Mantenimiento											05

- Esquema de Lubricación  									06

- Armado y desarmado de las partes principales    						06

- Operación Segura e Información  								08

- Apéndice												08

  - Items incluídos con la prensa									08

  - Requerimientos de pretratamiento  de oleaginosas						08

  - Inconvenientes durante la operación   								09

  - Diagrama de la Estructura de las partes principales 						10

      - Diagrama de  Estructura del Alimentador   	   						10

      - Diagrama de  Estructura del Reductor     							11

      - Diagrama de  Estructura de la Jaula de Prensado						13

      - Diagrama de  Estructura del Eje del Gusano							13

      - Diagrama de  Estructura de la Base   								14

  - Diagrama Básico de Instalación  de la Prensa 							15

  - Instrucciones 											15

- Breve introducción

  - Esta es una maquina destinada a la producción de aceite vegetal, que puede procesar cualquier tipos de semillas  oleaginosos, tales como soja, colza, algodón, maní, girasol, tung, ricino, sésamo y otros.

  - Antes de la molienda, conviene que las semillas sean  pretratadas. Estos procesos pueden incluir: Limpieza, pelado, partido, trituración, ablandado, calentado, cocinado, extrusado y otros. La cualidad del pretratamiento contribuye directamente al rendimiento, la duración del equipo, la producción segura y a la mejora en la extracción de aceite.

- Parámetros Técnicos Principales.

| ITEM Nº | ITEMS | PARÁMETROS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dimensiones | 2010 X 800 X 1350mm |
| 2 | Peso | 820Kg |
| 3 | Potencia de Motor | 15-18Kw / (960r/min) |
| 4 | Rueda Triangular de Polea de Motor | Tipo B 4 X 200 |
| 5 | Rueda Triangular de Polea de Motor | Tipo B 4 X 500 |
| 6 | Veloc. Rotacional Eje Molienda | 40 r/min |
| 7 | Polea triangular del alimentador | A2413 |
| 8 | Capacidad de Producción | 10-12 T/24hrs* |

- La capacidad de producción está  referida a condiciones de trabajo en una línea de producción que incluye etapas de pre-tratamiento completa, y una línea de proceso razonable. Significa el valor obtenido durante operación normal y una sola prensada.

- Si fuese posible, los usuarios pueden hacer la rueda de poleas triangular por sus propios medios. El diámetro de la rueda puede ser calculado mediante la siguiente fórmula:

Diámetro (mm.) = 4.6 X velocidad rotacional del eje de molienda (r/min.) + 10.

- Se sugiere la utilización de un motor trifásico, tipo Y, de 6 polos. Normalmente la potencia del  motor depende del material oleaginoso y el proceso de prensado.

  - Estructura Principal y Principio de Trabajo.

La prensa está compuesta de: Alimentador, reductor, jaula de prensado, eje de tornillo y estructura de la máquina. Los detalles aparecen en el apéndice iv: Diagrama de Estructura de Partes Principales.

Principio de Trabajo: La prensa utiliza el eje, que está compuesto por una sucesión de tornillos de distinto formato, que empujan el material dentro de la cámara o jaula de prensado. El paso del tornillo y la profundidad del espiral se van reduciendo, por lo que el volumen disponible en la cámara se reduce, y el material es sometido a altísima presión, lo que acompañado por  el roce contra la pared interior serrada de los discos, produce la extracción del aceite. El aceite fluye a continuación a través de los orificios que existen entre los discos. El material restante, en forma de expeller, sale por el extremo del canasto.

  - Instalación

    - Se recomienda abulonar la prensa contra el piso mediante bulones M14, o montarla sobre una base a una altura cercana a los 70-80 cm. Para facilitar la operación de desarme, extracción del tornillo y otros mantenimientos. Para poder regular el grado de ajuste de la correa V, el motor eléctrico debe ser colocado sobre la guía de manera tal que se pueda mover. El largo de la correa V debe ser superior a 3000 mm. (Ver Diagrama Básico en el apéndice V).

    - Al instalar el equipamiento eléctrico, el medidor de corriente se debería instalar cerca de la prensa, para facilitar la observación del mismo por el operador y conviene que cuente con un amperímetro de fácil lectura para observar  la carga de la prensa a través de la intensidad de corriente. Se recomienda no exceder los 30 Amp. En trabajo normal.

  - Operación y mantenimiento

      - Preparación antes de iniciar la operación de una máquina nueva.

        - Antes de iniciar la operación, la maquina debe ser limpiada antes de iniciar su puesta en marcha. Se debe remover la cubierta antioxidante, extraer el tornillo del canasto de prensado, desarmar la tapa superior, y se debe limpiar la superficie de los gusanos y la superficie interior de los discos de prensado antes de colocarlos nuevamente. Agregar aceite a la caja reductora hasta que se vea en el indicador. También verificar el nivel de aceite en otras partes lubricadas.

        - Aflojar la salida del expeller para prevenir el bloqueo de la manera siguiente: Rotar el anillo de ajuste en forma contraria a las agujas del reloj, hasta que el anillo de guiado de la torta toque el anillo de salida de la torta, y luego girar el anillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj 4 o 5 vueltas.

        - Girar manualmente la rueda de polea triangular, haciéndola rotar unas 8 vueltas, de manera de comprobar si hay algún bloqueo, y al mismo tiempo comprobar la tensión de la polea.

        - Encender el motor y hacer funcionar la prensa por 15 minutos en vacío. Observar si el nivel de corriente en el medidor es normal (Alrededor de 15 Amp). Escuchar si el sonido de la prensa es normal y verificar la temperatura de los rodamientos.

        - Luego de que todo está normal, para lograr un funcionamiento armónico y una buena extracción de aceite y expeller, la prensa debe ser  “ASENTADA”.

        - El Procedimiento para “ASENTAR”  la prensa consiste en ejecutar una rutina de prensado con expeller con un 10 % agregado de agua, en forma reiterada, trabajando con una amplia abertura de salida de expeller.  Al ejecutar esta rutina, se debe, al principio, alimentar en forma lenta, observando que salga expeller por el extremo de la prensa, y verificar que la luz de salida sea amplia  para evitar el bloqueo. Dado que el prensado extraerá el agua contenida, esta se deberá renovar antes de ingresar la alimentación. Si la prensa se detuviera y bloqueara, detenerla de inmediato, desarmar y limpiar la cámara y continuar con la operación. La prensa estará asentada cuando el expeller se forme y salga con facilidad, y el mismo tenga un aspecto cerámico y pulido en su lado interior.

        - Luego de limpiar la maquina, verificar que todas las partes estén normales, tornillos y tuercas ajustados, y el nivel de lubricantes sea el adecuado. Una vez verificado se puede comenzar a operar normalmente.

          - Operación normal

            - Antes de comenzar la operación de prensado, conviene utilizar expeller sin aceite a fines de precalentar la prensa, hasta que la superficie del canasto de prensado esté caliente. Cuando la cámara de prensado se haya calentado, se puede comenzar a alimentar progresivamente con semilla con aceite.

            - Ajustar lentamente el tornillo, reduciendo de esta manera el espesor del expeller.

            - Es importante mantener una alimentación constante para lograr una buena extracción, y extender la vida de la prensa. El espesor normal del expeller debe estar entre 1.5 y 2 mm. La temperatura de prensado debe oscilar entre 120-135 ºC.

            - Observar con frecuencia el medidor de corriente. En carga normal la corriente debe ser cercana a los 30 A. Un aumento súbito de la corriente indica que la carga o la presión son demasiado altas; detener la carga de inmediato y esperar que baje la corriente, y luego retomar la alimentación. Si el amperaje no baja, detener la prensa de inmediato. Si el paso de corriente es muy bajo, puede indicar baja carga. Se deberá incrementar la alimentación.

            - Preste atención a la calidad del expeller que sale de la prensa; cuando es normal, el aspecto del mismo, tiene un aspecto como de cerámica, y es liso del lado del tornillo, y muestra grietas del otro lado. El expeller se debe endurecer a poco de salir. No debe mostrar manchas de aceite, u olor a quemado en la superficie. Si el contenido de humedad en el material es muy alto, el expeller será suave y frágil; de otra manera, si la humedad es demasiado baja, el expeller saldrá sin forma, casi como polvo, de color oscuro y olor a quemado.

            - Si la operación es normal, el aceite fluirá mayormente cerca de la barra, especialmente con semillas de alto contenido de aceite. En el anillo de prensado cerca de la barra fluirá poca cantidad de aceite. El color de aceite debe ser claro. Si el contenido de humedad en el material a prensar es muy alto o muy bajo, afectará la eficiencia de extracción, el expeller contendrá mucho aceite, y el aceite contendrá muchas borras y mostrará espumas.

            - Controlar la temperatura y el sonido de los cojinetes y rodamientos con regularidad.

            - Antes de detener la prensa se deberá: Detener la alimentación, y aflojar la salida del expeller. Luego alimentar un poco de material para empujar los fragmentos de expeller que estén cocinados fuera de la cámara de prensado. A continuación se puede detener la prensa, y se deberá extraer el tornillo fuera de la cámara, a fin de evitar que el material que este en la cámara se endurezca, previniendo el bloqueo, rotura etc.

            - Si la prensa se detuviese súbitamente por falta de electricidad durante la operación, se debe extraer rápidamente el tornillo de la cámara, y proceder a su limpieza.

            - Nota: Si se prensan materiales con alto contenido de aceite, se puede ampliar el espaciamiento entre barras de prensado, y también se puede incrementar la velocidad de rotación del eje. El  trabajador a cargo de la prensa deberá ser entrenado previamente a permitir su operación independiente.

          - Mantenimiento

- Verificar frecuentemente las partes móviles, las partes ajustables, y la lubricación.

- Las partes expuestas a la abrasión normal del prensado, tales como el gusano, los anillos, barras, guías de expeller y anillo de salida etc. deben ser reemplazadas cuando su desgaste haga disminuir la eficiencia del prensado. En caso de cambiar todo el conjunto de prensado, la prensa se deberá asentar nuevamente.

- Mantenimiento Regular: Una vez por mes: inspección visual. Dos veces al año, inspección ordinaria, desarmando el canasto y verificando desgastes. Una vez al año se deberá realizar un chequeo completo y profundo de la prensa.

- Mantener la prensa limpia permanentemente.

Esquema de Lubricación

| PARTE | TIPO DE LUBRICANTE | CICLO DE LUBRICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Reductor | Aceite de máquina: N32 (hasta la marca del indicador, aprox. 9Kg) | Anual |
| Engranaje alimentador | Aceite Vegetal | 1-2 veces por turno |
| Cabeza de tornillo | Aceite Vegetal | 1-2 veces por turno |
| Rodamientos | Lubricante consistente (2/3 del rodamiento) | Anual |

Nota: 1. Al utilizar aceite vegetal como lubricante, deberá ser del mismo tipo que se está prensando.

- Los aceites que contienen sustancias nocivas, cómo el de ricino, jatropha o  tung no se deben usar como lubricante en la prensa.

  - Armado y Desarmado de las Partes Principales

Nota: Antes de desarmar la prensa, se recomienda leer el manual con detenimiento, siguiendo la secuencia correcta de armado y desarmado de las partes.

- Armado y Desarmado del eje del tornillo (ver apéndice iv: Diagrama de estructura del eje del tornillo).

Conviene desarmar el eje del tornillo cuando se encuentre caliente para facilitar la operación. Por eso conviene hacerlo apenas se termine con la operación de molienda. De otra manera se deberá calentar el mismo. Para proceder al desarmado se deberá: Primero, rotar hacia abajo la tuerca al final del eje, sacar el tornillo que lo ajusta, aflojar la tuerca con paso a la izquierda con arandela. Luego de calentar las partes del tornillo (la temperatura no debe exceder los 150 ºC), los tornillos se podrán aflojar con facilidad. Durante el proceso NO golpear los gusanos con la barra de hierro, ya que estos se pueden romper.

El tornillo se debe limpiar antes de colocarlo nuevamente, y se debe respetar la secuencia original del mismo. Nota: Los dos rulemanes de empuje 51311 deben ser lubricados, y el conjunto de rulemanes debe ubicarse cerca del tornillo de ajuste. (IMPORTANTE)  El orificio del rulemán 51311 de mayor diámetro debe mirar hacia la rosca de ajuste D4, en ambos lados. Mantener una abertura considerable entre la tuerca gruesa, y el otro lado del ruleman51311, después de combinar las tuercas fina y gruesa que están al final del eje del tornillo, para asegurarse que el tornillo de ajuste pueda rotar con facilidad, pero el eje no se desplace.

- Armado y desarmado de la jaula de prensado (ver apéndice iv: Diagrama de estructura de la jaula de prensado).

- Desarmado de la cámara de prensado: Una vez extraído el tornillo de la cámara, rotar el bulón de ajuste de modo de aflojar la cámara de prensado. Extraiga hacia abajo los cuatro bulones M14 que conectan las partes superior e inferior de la cámara, y afloje varias vueltas los cuatro  bulones que están en ambos lados de la parte inferior de la cámara, y de la misma manera los cuatro bulones M 12 de la base y estructura. Mientras tanto, la tapa de la cámara puede ser desarmada, y los anillos y barra de prensado pueden ser extraídos.

- Desarmado de las partes de la barras de prensado: Colocar algún material por debajo de las barras de prensado para contenerlas cuando se desarme. Mediante un golpe de martillo, extraer una de las barras, y las otras caerán a continuación. Para el armado de la barra de prensado, limpiar la superficie interna de las barras y el rolo. Colocar el rolo en el suelo, y colocar las barras ordenadamente, con todos las barras en la misma dirección. El ultimo en colocarse se debe martillar dentro del conjunto. El ajuste entre las barras dependerá del tipo de material a tratar. Esta separacion se puede ajustar por medio de placas de metal que se colocan entre las barras. Luego de armar el conjunto, observar que la forma debe ser de un polígono regular. Pase la mano por el interior, que debe ser suave sin salientes al tacto.

- Armado de los anillos de prensado. (ver apéndice 4.: Diagrama de estructura de la cámara de prensado y anillos de prensado). Los anillos del mismo número son intercambiables. Siempre se debe observar que el lado de los anillos con ranuras apunte hacia el lado del rack.

- Armado de la cámara de prensado: Una vez armadas las barras y anillos de prensado, pre-ajuste el bulón de prensado de manera no muy ajustada. Arme la parte superior de la cámara de prensado, ajuste los bulones que unen las partes superior e inferior de la cámara de prensado, use una llave para para ajustar el bulón de prensado, mientras tanto, golpee el anillo de prensado suavemente para acercar el anillo hacia el interior de la cámara (los anillos se pueden mover durante la operación de prensado). Luego, ajustar todos los bulones de ajuste de ambas caras de la cámara, desde el medio hacia los extremos. A continuación ajustar los cuatro bulones M 12 de la estructura y la base. Con esto el armado de las partes de la cámara de prensado estará finalizado.

- Armado y desarmado de la caja reductora (ver apéndice iv: Diagrama de estructura de la caja reductora).

Para desarmar la caja reductora seguir los siguientes pasos:

Sacar el sello del aceite y extraer el aceite. Quitar el cobertor del rodamiento, aflojar todos los bulones de ajuste del cuerpo y cubierta de la caja. Abrir la tapa, extraer el engranaje grande (61 dientes) y el rodamiento, los ejes mayor y menor de la caja reductora se pueden extraer golpeando suavemente con un martillo y un buje.

El orden de armado es el inverso al de armado. Luego de terminar el armado, agregar aceite N 32 en la caja reductora. Recordar que la maquina utiliza el engranaje helicoidal para transmitir la fuerza de manera tal que los engranajes en la caja pueden soportar la fuerza axial. Ajustar el espacio libre de los rodamientos al finalizar el armado. Cada una de las cubiertas tiene tres bulones de ajuste M 8 que deben ser ajustados en forma pareja. No ajustar en forma desmedida los bulones para alargar la vida de los rodamientos. La apertura adecuada del rodamiento se puede estimar girando o jalando de la rueda de polea de la caja de reducción. Al finalizar el ajuste, se deben ajustar los bulones en la tapa con su tuerca.

Una vez finalizado el armado, comprobar en funcionamiento el ruido y temperatura de la caja de reducción.

  - Operación segura e información

- El operador de la prensa debe contar con conocimientos de seguridad mecánica. Las partes eléctricas deben ser instaladas por expertos.

- Las ruedas de poleas se deben instalar orientadas hacia la pared, o zonas de poco o transito de personas.

- Las poleas V y la polea conectora deben estar deben estar en todo momento para prevenir el contacto con humanos. Esta cubierta no se provee con la prensa y debe ser instalada por el usuario.

- Está prohibido abrir la cubierta de la cámara de prensado durante la operación. El aceite producido se encuentra a alta temperatura y puede producir daño.

- El usuario no puede utilizar polleras o ropas sueltas. El cabello largo debe ser recogido para prevenir accidentes. Esta prohibido tocar cualquier parte móvil de la maquina mientras esté en funcionamiento. Ninguna persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol, drogas, en malas condiciones físicas o que signifique un riesgo está habilitada para operar está maquina.

- La maquina se debe detener al tensar las poleas.

- El operador no debe dejar la prensa sin atender mientras este operando.

- Se debe prevenir el ingreso de elementos metálicos a la prensa. No insertar barras de hierro en el alimentador.

- Esperar al enfriamiento del expeller antes de empacar o guardar para prevenir la auto combustión.

  - Apéndice

    - Se incluyen con la prensa

Una barra para ajuste

Una polea de motor

Un manual

    - Ejemplos de pre-tratamientos requeridos para varios tipos de oleaginosas.

| GRANO | VOLUMEN DE CÁSCARA (%) | ROTURA | MOLTURADO DE CÁSCARA | HUMEDAD DE PRENSADO (%) | TEMPERATURA DE PRENSADO (ºC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUME DE CÁSCARA EN EL KERNEL (%) | VOLUMEN DE KERNEL EN CÁSCARA (%) | RANGO DE MOLT. DE CÁSCARA (%) | GRADO DE HARINA (%) |  |  |
| COLZA | <0.5 |  |  | >85 | <5 | 1.5-2.5 | 120-130 |
| SEMILLA DE ALGODÓN | <0.5 | 10-20 | 0.5 |  |  | 2-2.5 | 120-125 |
| SEMILLA DE TÉ | <0.5 | 10-20 | 0.5 |  |  | 3.5-4 | 115-120 |
| MANÍ PELADO | <0.5 | <0.5 |  |  |  | 1.5-2 | 125-128 |
| SOJA | <0.5 |  |  |  |  | 1.5-2.5 | 125-128 |
| NUEZ DE TUNG | <0.5 |  |  |  |  | 2-2.5 | 80-85 |

    - Desperfectos y Soluciones

| Desperfecto | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| El grano no se puede alimentar | La superficie del gusano no está pulida Humedad muy alta o muy baja en el material Grano con demasiado aceite El orificio de la barra y anillos de prensado está obstruído | Asentar la prensa hasta que esté pulida. Reducir o agregar agua al material. Agregar expeller al material Usar agua caliente o alambre de acero para limpiarlo. |
| Detención súbita de la prensa | Humedad muy alta o baja en el material. Demasiado material alimentado antes de que la cámara esté caliente. La abertura entre el anillo regulador de expeller y el tornillo de prensado es demasiado chico, o la presión en la cámara es muy alta. | Reducir o agregar agua al material Pre-calentar la prensa antes de alimentar. Rotar la manivela de ajuste en forma horaria para agrandar el paso de expeller. |
| No sale expeller (o no sale en forma regular) | El gusano o los anillos de prensado están gastados El gusano es nuevo La abertura entre el anillo regulador de expeller y el tornillo de prensado es demasiado chico, o la presión en la cámara es muy alta. La humedad del material es anormal | Cambiar las partes gastadas Gastar el gusano hasta que esté pulido. Rotar el tornillo de ajuste en forma horaria para agrandar la abertura. Ajustar la humedad. |
| Sale demasiado expeller. | Las barras están demasiado flojas. El material está muy seco. El expeller es muy Delgado, la presión en la cámara es muy alta. La separación entre barras y anillos de prensado es muy profunda. Los anillos de prensado no están bien apretados. Algunas partes están gastadas. | Incrementar el espesor de la placa de ajuste. Agregar agua al material Rotar el tornillo para aumentar la separación Ajustar el orden de barras y anillos de prensado. Apretar bien el anillo de prensado. Cambiar las partes gastadas. |
| Explosión jaula de prensado | Demasiado material alimentado al principio. Material duro (hierro, piedra) ingresó a la jaula. Jaula sucia Espacio pequeño entre anillo regulador de expeller y el gusano. Expeller reprensado demasiado seco. | Alimentar mas despacio al principio Detener y extraer elemento duro. Limpiar la jaula después de cada operación. Abrir el espacio rotando el tornillo. Ajustar humedad o reducer numero de reprensados. |
| Pierde aceite por la tuerca de ajuste | Hay impurezas entre los tornillos. La tuerca de ajuste está suelta | Sacar los tornillos, limpiar y ajustar. |
| Rotura del eje del gusano | El orden de armado entre el agujero grande y chico del rodamiento está incorrecto. La tuerca de ajuste del rodamiento está demasiado ajustada. | El agujero grande interno debe orientarse hacia el bulón de ajuste. Mantenga algún espacio entre la tuerca y el rodamiento. |
| Mucho aceite en el expeller | Partes gastadas El tornillo y/o los discos no están asentados. Los orificios de los discos están tapados. La temperature en la cámara es muy baja. La humedad es muy alta. | Cambie las partes. Asiente adecuadamente la prensa. Use agua caliente y cepillo de acero para limpiarlos. Use expeller usado para calendar la cámara. Seque o Caliente el material antes de alimentarlo. |
| Baja salida de aceite | Bajo contenido de aceite en el material Tornillo o discos están gastados. El expeller es muy delgado. Mucha humedad en el material | Calentar el material. Cambiar las partes gastadas. Ajustar el espesor del expeller a lo indicado. Reducir la humedad. |

  - Diagrama de Estructura de las partes Principales

    - Diagrama de Estructura del Alimentador

| Item | Descripción | Part Nº | Nro. |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Pólea Triangular | GX.130-A-07 | 1 |
| A2 | Eje de transmission del alimentador | GX.130-A-06 | 1 |
| A3 | Rodamiento6206 | / | 2 |
| A4 | Engranaje Helicodial Chico | GX.130-A-04 | 1 |
| A5 | Tuerca M27 | / | 1 |
| A6 | Engranaje Helicodial Grande | GX.130-A-02 | 1 |
| A7 | Rodamiento 6206 | / | 1 |
| A8 | Base del Rodamiento | GX.130-A-08 | 1 |
| A9 | Cubierta del rodamiento 506 | / | 2 |
| A10 | Barra Transversal | GX.130-A-01 | 1 |
| A11 | Rodamiento 18020 | / | 1 |
| A12 | Eje de Alimentación | GX.130-A-11 | 1 |
| A13 | Alimentador | GX.130-A-09 | 1 |
| A14 | Barredor | GX.130-A-10 | 1 |
| A15 | Tornillo alimentador | GX.130-A-12 | 1 |

    - Diagrama de Estructura de Jaula o Cámara de Prensado y Anillos de Prensado

| Item | Descripción | Parte Nº | Nro. | Item | Descripción | Parte Nº | Nro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Barra de Prensado | GX.130-C-13 | 20 | C8 | Anillo de salida de expeller. | GX.130-C-11 | 1 |
| C2 | Jaula superior | GX.130-C-03 | 1 | C9 | Anillo Nº2 | GX.130-C-05 | 14 |
| C3 | Anillo Nº1 | GX.130-C-04 | 2 | C10 | Chaveta mayor de la jaula | GX.130-C-14 | 1 |
| C4 | Anillo Nº3 | GX.130-C-06 | 3 | C11 | Jaula inferior | GX.130-C-16 | 1 |
| C5 | Anillo Nº4 | GX.130-C-07 | 2 | C12 | Anillo de barras | GX.130-C-02 | 1 |
| C6 | Anillo Nº5 | GX.130-C-08 | 1 | C13 | Chaveta menor de la jaula | GX.130-C-01 | 1 |
| C7 | Corona de prensado | GX.130-C-09 | 1 |  |  |  |  |

- Barra de Prensado: 20pcs per set (with l pc of iron spacer block)

- Anillos: 22pcs por set (El mismo  No. de anillo se puede intercambiar)

Nºl Anillo: 2pcs

Nº2 Anillo: 14pcs

Nº3 Anillo: 3pcs

Nº4 Anillo: 2pcs

Nº5 Anillo: 1pcs

    - Diagrama de Estructura de Caja Reductora

| Item | Descripción | Parte Nº | Nro. | Item | Descripción | Parte Nº | Nro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Gland | GX.130-B-13 | 2 | B18 | Long gear 15 teeth | GX.130-B-16 | 1 |
| B2 | Bearing 30310 | / | 4 | B19 | Spacing collar 2 | GX.130-B-14 | 1 |
| B3 | Spacing collar 1 | GX.130-B-07 | 1 | B20 | Small triangle belt wheel | GX.130-B-06 | 1 |
| B4 | Short gear (15 teeth) | GX.130-B-15 | 1 | B21 | Bush | GX.130-B-21 | 1 |
| B5 | Oil gear | GX.130-B-11 | 1 | B22 | Feeding base | GX.130-B-22 | 1 |
| B6 | Key 14x90 | / | 1 | B23 | Striker ring | GX.130-B-23 | 1 |
| B7 | Gearbox major axis | GX.130-B-10 | 1 | B24 | Bearing 7220B | / | 1 |
| B8 | Key 12x75 | / | 1 | B25 | Gear (61 teeth) | GX.130-B-04 | 1 |
| B9 | Gearbox body | GX.130-B-12 | 1 | B26 | Bearing 30220 | / | 1 |
| B10 | Oil ruler | GX.130-B-24 | 1 | B27 | Big gland | GX.130-B-03 | 1 |
| B11 | Oil seal | / | 2 | B28 | Gasoline plug screw | GX.130-B-01 | 1 |
| B12 | Gland with hole | GX.130-B-08 | 2 | B29 | Gearbox cover | GX.130-B-02 | 1 |
| B13 | Big v-belt wheel | GX.130-B-05 | 1 | B30 | Tension pulley support frame | GX.130-B-27 | 1 |
| B14 | Key 14x16 | / | 1 | B31 | Tension pulley | GX.130-B-25 | 1 |
| B15 | Gearbox minor axis | GX.130-B-18 | 1 | B32 | Pint bolt | GX.130-B-26 | 1 |
| B16 | Key 10x20 | / | 1 | B33 | Handle | GX.130-B-29 | 1 |
| B17 | Gear 34teeth | GX.130-B-17 | 1 | B34 | Bearing 6204 | / | 1 |

    - Diagrama de la estructura del eje de la prensa

| Item | Description | Part Nº | Q’ty/set | Item | Description | Part Nº | Q’ty/set |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Short flat key | GX.130-D-02 | 1 | D12 | Worm Nº4 | GX.130-B-06 | 1 |
| D2 | Long flat key | GX.130-D-22 | 1 | D13 | Worm Nº5 | GX.130-D-07 | 1 |
| D3 | Screw shaft | GX.130-D-01 | 1 | D14 | Worm Nº6 | GX.130-D-08 | 1 |
| D4 | Adjusting bolt | GX.130-D-14 | 1 | D15 | Worm Nº7 | GX.130-D-09 | 1 |
| D5 | Tight nut | GX.130-D-20 | 1 | D16 | Worm Nº8 | GX.130-D-10 | 1 |
| D6 | Small handle | GX.130-D-15 | 1 | D17 | Worm Nº9 | GX.130-D-11 | 1 |
| D7 | Oil cup | / | 1 | D18 | Cake guide ring | GX.130-D-12 | 1 |
| D8 | End nut | GX.130-D-16 | 1 | D19 | Check nut | GX.130-D-13 | 1 |
| D9 | Intermediate collar | GX.130-D-03 | 1 | D20 | Bearing 51311 | / | 2 |
| D10 | Worm Nº 1-2 | GX.130-D-04 | 2 | D21 | Big handle | GX.130-D-19 | 4 |
| D11 | Worm Nº 3 | GX.130-D- | 1 | D22 | Safe cover | GX.130-D-18 | 1 |

    - Diagrama de la estructura y fijación de la prensa